## Slide 1
工业物料
输送与定向中
姿态的检测与分选系统
成员：辛瑜；暨翔；李博宇
时间：2022.8.8

## Slide 2
CONTENTS
目录
项目背景
项目介绍
代码介绍
1
2
3

## Slide 3
01
项目背景
PROJECT CONTEXT
传统振动盘：
1.依赖特定机械结构，通用性低
2.需根据物料外形定制振动盘机械结构，人工开发成本高
3.一致性差，无法大规模生产
振动盘使用光纤传感器进行物料识别：
1.根据物料表面信息进行可软件设定的精准分选
2. 不需要特定的机械结构
3.可大规模生产

## Slide 4
02
项目介绍
PROJECT INTRODUCTION
项目整体结构示意图
电磁阀及气泵
RISC-V单片机
调制信号
传感数据流
控制信号
光纤传感器及放大电路模块
ADC
振动盘及物料
剔除物料
传感物料信息

## Slide 5
02
项目介绍
PROJECT INTRODUCTION
软件流程图
ADC采集数据
训练模板
用DTW算法进行姿态匹配
调制解调
控制电磁阀剔除物料

## Slide 6
02
项目介绍
PROJECT INTRODUCTION
由于振动盘的震动，物料在导轨上会做
非匀速运动，速度会突变，并且伴有横
向或纵向的位置晃动偏移
那么如何对一个带有变形的一维时间序
列做模式匹配，很有挑战性。
实现难点

## Slide 7
02
项目介绍
PROJECT INTRODUCTION
动态时规整(Dynamic Time Warping)算法
为了解决实际存在的时间序列展宽或压缩的问题，引入DTW算法来解决。
动态时规整算法最初应用在语音识别中，解决了发音长短，不一的模板
匹配问题，正好与我们的所求相符。
欧式距离匹配
DTW距离匹配

## Slide 8
02
项目介绍
PROJECT INTRODUCTION
动态时规整(Dynamic Time Warping)算法
假定两组时间序列，R = {r1, r2, r3 .. rn }
Q = {q1, q2, q3 .. qn }
Rn
Qn
为了测得R与Q的相似度，将他们的DTW距离
作为标准来表征相似程度

## Slide 9
02
项目介绍
PROJECT INTRODUCTION
由式 :
δ(i,j) = | qj - ri |，求得距离矩阵D
 |  |  |  |  |  |  |  |  | δ(n,n)
…… |  |  |  |  |  |  |  |  | 
δ(2,1) | …… |  |  |  |  |  |  |  | 
δ(1,1) | δ(1,2) | …… |  |  |  |  |  |  | 
Rn
Qn
从δ(1,1)出发到达δ(n,n)可以有很多条路径
找到总距离最短的路径
距离矩阵计算：

## Slide 10
再由式：
γ(1,1) = δ(1,1)
γ(i,j) = δ(i,j) +min{γ(i-1,j), γ(i-1,j-1), γ(i,j-1) }
求得累计距离矩阵
 |  |  |  |  |  |  |  |  | γ(n,n)
…… |  |  |  |  |  |  |  |  | 
γ(2,1) | …… |  |  |  |  |  |  |  | 
γ(1,1) | γ(1,2) | …… |  |  |  |  |  |  | 
Rn
Qn
红色路径就是最优路径
γ(n,n) 就是最优路径总距离，即DTW距离
02
项目介绍
PROJECT INTRODUCTION
DTW计算：

## Slide 11
对于实际的匹配来说，我们只需要考虑在某点
附近范围内搜索距离最优点即可，因此可以添
加路径的限制来大大减少计算量与数据存储量
特别地：当W=1时，DTW即是欧式距离的加和
 |  |  |  |  |  |  |  |  | γ(n,n)
…… |  |  |  |  |  |  |  |  | 
γ(2,1) | …… |  |  |  |  |  |  |  | 
γ(1,1) | γ(1,2) | …… |  |  |  |  |  |  | 
Rn
Qn
路径限制W
02
项目介绍
PROJECT INTRODUCTION
路径限制：

## Slide 12
03
代码介绍
Code DEMONSTRATING
模式匹配代码：
距离矩阵变形
Qn
Rn
施加搜索路径限制

## Slide 13
03
代码介绍
Code DEMONSTRATING
模式匹配代码：
距离矩阵变形
Rn
Qn

## Slide 14
03
代码介绍
Code DEMONSTRATING
δ(1,1)
δ(n,n)
δ(1,1)
δ(n,n)
δ(1,1)
δ(n,n)
二维数组形式
方便运算存储
红色区域赋较大的初值，这样在后续DTW计算时，就能
消除我们人为引进的变量影响。

## Slide 15
03
代码介绍
Code DEMONSTRATING
 |  |  |  |  |  |  | γ(n,n)
 | γ(2,2) |  |  |  |  |  | 
γ(1,1) |  |  |  |  |  |  | 
原始DTW路径计算
γ(2,2) = δ(2,2) +min{γ(1,1), γ(1,2), γ(2,1) }
逐行计算DTW时，计算方向如红色箭头标注
模式匹配代码：

## Slide 16
03
代码介绍
Code DEMONSTRATING
经过矩阵变形后，计算方向发生了改变，如蓝色箭头所示
γ(1,1)
γ(n,n)
模式匹配代码：

## Slide 17
03
代码介绍
Code DEMONSTRATING
训练模板代码：
方法：采用类粒子群算法。对于某一种姿态来说，首先取10个候选模板，作为匹配的对象。而后再采集若
干个物料样本的信息。通过采集的信息，和候选模板做DTW匹配算法，保存计算得到的DTW表征值大小。
我们再根据结果，选取10个候选模板中，DTW表征值较优，且稳定的模板作为最终的匹配模板。
目前的代码中存在缺陷：
候选模板只和同姿态的其他模板比较，而没有和其他姿态的模板比较，
会导致不同姿态之间的模板区分度不能保证，有较大概率发生误识别。
选定稳定的模板方式有待优化，后续可以考虑通过DTW表征值，计算
出该数据的平均值、方差等统计数据，来判别哪种候选模板是最优选择。